Приложение № 1

к Документации по Запросу цен №1 от 24.10.2022

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Реконструкция КЛ-6кВ КТП-280-ТП-73».

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание выполнения строительно-монтажных работ | Мероприятия инвестиционной программы АО «НЭСК». |
| 2. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 3. | Сроки выполнения строительно-монтажных работ | 14 календарных дней с даты заключения договора подряда |
| 4. | Особые условия | Работы по реконструкции КЛ-6кВ будут проводиться в условиях городской застройки (МКД) по улицам Бульвар Мира, Партизанская. |
| 5. | Перечень исходной документации (данных) | КЛ-6кВ от ТП-73 до КТП-280 существующая. Участок кабельной линии от КТП-280 до соединительной муфты №1 в районе Ж/Д Партизанская 11 заменен при строительстве нового путепровода через улицу Степная-Партизанская. Участок от соединительной муфты №1 в районе Ж/Д Партизанская 11 до ТП-73 существующий, приблизительная длина по существующей трассе 680 метров. Кабельная линия на участке№1 смонтирована кабелем марок ААБ-6 3х150, АСБ-6 3х240, АСБ-10 3х240. В ТП-73 кабельная линия присоединена в РУ-6кВ ячейка 3. Трасса, планируемого к реконструкции участка КЛ-6кВ определена в проектной документации № 546.2022-ЭС. |
| 6. | Технические требования | Принять марку кабельной линии АСБ или АСБл-10, сечение 3х185. Смонтировать кабельную линию от ТП-73 ячейка 3 до соединительной муфты в районе Ж/Д Партизанская 11. Проектом обосновать необходимость закладки футляров, применение метода горизонтально-направленного бурения. Предусмотреть монтаж концевой муфты в ТП-73 РУ-6кВ ячейка 3. В месте соединения реконструируемого участка с существующим участком смонтировать соединительную муфту. Провести после монтажа высоковольтные испытания кабельной линии. |
| 7. | Требования по технике безопасности | Предусмотреть мероприятия по охране труда при производстве работ и последующей эксплуатации. |
| 8. | Требования к топографической карте-схеме | На данном объекте предусматривается топографическая съемка. Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания работ письменно уведомить «Заказчика» для вызова представителя МУП «Архитектурно-планировочное бюро» города Невинномысска с целью нанесения коммуникаций на план города. |
| 9. | Уточнение и дополнение задания | Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон. |
| Требования к строительно-монтажным работам и условиям выполнения работ: |
| 10 |  | 1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ гл. 2.4; «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом от 24 июля 2013 года N 328н с учетом изменений и дополнений). 2. При производстве строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться Проектом, предоставленным Заказчиком. 3. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для строительства КЛ-6 кВ и допущенные к применению органами государственного надзора. 4. Охрана труда рабочих (персонала Подрядчика) должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.). 5. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ. 6. Работа выполняется из материалов Подрядчика и с использованием материалов и оборудования «Заказчика», указанных в Смете. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц. 7. Подрядчик должен устранять недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет. 8. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и электромонтажные работы – не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. Гарантийные сроки на используемые при выполнении работ материалы – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей. |
| 15. | Требования к оформлению сдаточной документации | Сдаточная документация должна быть оформлена в соответствии с инструкцией И.1.13-07, ПТЭ станций и сетей. |

| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и технологическому присоединению | Зеленкин В.Е. |
| --- | --- |

Исполнитель

Спиваков В.В.

Тел.3-11-44