Приложение №1

к Запросу цен

№ 3 от 22 октября 2019 г.

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» Ф-107 НН»

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Инвестиционная программа АО «НЭСК» |
| 2. | Источник финансирования | Собственные средства АО «НЭСК» |
| 3. | Сроки выполнения работ по проектированию | 4 квартал 2019 года |
| 3.1 | Сроки выполнения строительно-монтажных работ | 4 квартал 2019 года |
| 4. | Стадийность выполнения работ | 1 стадия – выполнение СМР 2 стадия – оформление исполнительной документации и сдача заказчику. |
| 5. | Особые условия | Работы по реконструкции ВЛ-6кВ будут проводиться в условиях городской застройки (частный сектор), в стесненных условиях, в охранной зоне подземных коммуникаций и смежных земельных участках, с пересечением автомобильной и железной дороги. |
| 6. | Перечень исходной документации (данных) | Трасса ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» существующая. Трасса участка ВЛ на котором будет проводится реконструкция проходит от ТП-227 (опора №39) до ПВР (пункт включения резерва). Участок воздушной линии, на котором будет проводиться реконструкция поделен на следующие участки: А) От опоры №39 до опоры №44 смонтирован провод 3А-70 длиной 220 метров. Б) Большая часть трассы проходит вдоль автомобильной дороги по улице Социалистическая (от опоры №44-№64; №72-№81). В) От опоры №82 по опору №88 выполнена воздушная отпайка на КТП-139 с кабельным вводом, данная отпайка проходит по СНТ «Южный» (некоторые опоры расположены на дачных участках). Г) С улицы Социалистическая на улицу Дачная выполнена отпайка на КТП-234 (опоры без нумерации, смонтирован провод 3АС-50 длиной 250 метров). Д) От опоры №64 выполнена отпайка на ТП-85 (7 опор с нумерацией 65-71, смонтирован провод 3А-50 длиной 280 метров). Е) Далее воздушная линия идет по улице Загородная от опоры №89 до опоры №96 (на этом участке есть переход через железную дорогу). На этом участке смонтирован провод 3А-70 длиной 360 метров. Ж) Следующий участок воздушной линии проходит от опоры №96 до опоры №100А, на котором смонтирован провод 3А-70 длиной 273 метра. З) Следующие участки от опоры №100А до ПВР и от ПВР до опоры №100Б. Общая длина провода, смонтированного на этих участках 3АС-20 длиной 20 метров. |
| 7. | Технические требования | Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией №421.2019-ЭС, выполненной ПК «Электрик» и согласованной АО «НЭСК» (дата согласования 15.10.2019) (Приложение №1) |
| 8 | Требование к наличию лицензий или свидетельств | Для выполнения СМР: Подрядчик должен быть членом региональной саморегулируемой организации строителей и быть включенным в соответствующий Реестр. В период действия договора подряда Подрядчик должен предоставить Заказчику актуальную выписку из Реестра, подтверждающую его членство в СРО строителей и право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда. |
| 9. | Требования к строительно-монтажным работам и условиям выполнения работ | 1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ гл. 2.3; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом от 24 июля 2013 года № 328н) 2. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для реконструкции и строительства ЛЭП. 3. Охрана труда рабочих (персонала подрядчика) должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. Перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и. т.д.) 4. Подрядчик должен устранять недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет. 5. Гарантийный срок на выполнение строительно-монтажные и электромонтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. Гарантийные сроки на используемые при выполнении работ материалы – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей. |
| 10. | Требования по технике безопасности | Предусмотреть мероприятия по охране труда при производстве работ и последующей эксплуатации. |
| 11. | Требования к топографической карте-схеме | За 3 рабочих дня до завершения строительно-монтажных работ подрядчик должен уведомить заказчика для вызова представителя архитектуры с целью нанесения коммуникаций на план города. |
| 12. | Требования к составлению смет | Сметы должны быть составлены в базовых ценах на 01.01.2001 г. с применением индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат, утвержденных Министром строительства, архитектуры и ЖКХ СК, на дату предоставления Рабочей документации на согласование. Стоимость материалов, не включенных в расценки, должна быть определена на основании «Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (далее - СССЦ) на дату предоставления Рабочей документации на согласование, в случае, если в СССЦ отсутствует необходимая позиция материала или стоимость материала в СССЦ имеет значительное отклонение от текущей рыночной цены этого материала, то стоимость определяется на основе счетов-фактур согласованных с Заказчиком и приложенных к сметной документации. |
| 13. | Уточнение и дополнение задания | Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон. |
| Требования к строительно-монтажным работам и условиям выполнения работ: |
| 14 |  | 1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ гл. 2.4; «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом от 24 июля 2013 года N 328н с учетом изменений и дополнений). 2. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для реконструкции и строительства ВЛ-10 кВ и допущенные к применению органами государственного надзора. 3. Охрана труда рабочих (персонала Подрядчика) должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.). 4. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ. 5. Работа выполняется из материалов Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц. 6. Подрядчик должен устранять недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет. 7. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и электромонтажные работы – не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. Гарантийные сроки на используемые при выполнении работ материалы – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей. |
| 15. | Требования к оформлению сдаточной документации | Сдаточная документация должна быть оформлена в соответствии с инструкцией И.1.13-07, ПТЭ станций и сетей. |

Лицо, ответственное

за проведение Запроса  цен

И.о. начальника ОКС и ЭЭС              ______________ Спиваков В.Е.

Главный инженер                                 _______________ Карасев М.А.