Приложение №1

к Запросу цен

№ 2 от 08 июня 2020 г.

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня, Реконструкция ВЛ-6кВ №21 «Фильтровальная»».

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Инвестиционная программа АО «НЭСК» |
| 2. | Источник финансирования | Собственные средства АО «НЭСК» |
| 3. | Сроки выполнения строительно-монтажных работ | 3 квартал 2020 года |
| 4. | Стадийность выполнения работ | 1 стадия – выполнение СМР 2 стадия – оформление исполнительной документации и сдача заказчику. |
| 5. | Особые условия | Работы по монтажу ВЛ-6 кВ и ВЛ-10кВ будут проводиться в условиях городской застройки (частный сектор), в стесненных условиях, в охранной зоне подземных коммуникаций и смежных земельных участках, с пересечением автомобильной дороги. |
| 6. | Перечень исходной документации (данных) | Трасса ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» существующая. Трасса участка ВЛ, на котором будет проводится реконструкция, проходит от опоры №21/6 до опоры №34/6 по частному секторы (огороды) ул. Степана Разина в болотистой местности и их эксплуатация по данной трассе невозможна в связи с отсутствием подъезда автовышек (некоторые опоры расположены в огородах частного сектора). Трасса ВЛ-6кВ №21 «Фильтровальная» существующая, проходит вдоль «отстойника» и проезжей частью улицы Степана Разина по опорам №7/21-17/21 в болотистой местности с отсутствием подъездной дороги для эксплуатации ВЛ. На опору №7/21 выходит кабельная линия наглухо присоединенная к воздушной линии. На опоре №17/21 воздушная линия переходит в кабельную линию. Исходя из вышесказанного, трассы обоих ВЛ необходимо выносить. |
| 7. | Технические требования | Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией №376.2019-ЭС, выполненной ПК «Электрик» и согласованной АО «НЭСК». |
| 8 | Требование к наличию лицензий или свидетельств | Для выполнения СМР: Подрядчик должен быть членом региональной саморегулируемой организации строителей и быть включенным в соответствующий Реестр. В период действия договора подряда Подрядчик должен предоставить Заказчику актуальную выписку из Реестра, подтверждающую его членство в СРО строителей и право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда. |
| 9. | Требования по технике безопасности | Предусмотреть мероприятия по охране труда при производстве работ и последующей эксплуатации. |
| 10. | Требования к топографической карте-схеме | За 3 рабочих дня до завершения строительно-монтажных работ подрядчик должен уведомить заказчика для вызова представителя архитектуры с целью нанесения коммуникаций на план города. |
| 11. | Требования к составлению смет | Сметы должны быть составлены в базовых ценах на 01.01.2001 г. с применением индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат, утвержденных Министром строительства, архитектуры и ЖКХ СК, на дату предоставления Рабочей документации на согласование. Стоимость материалов, не включенных в расценки, должна быть определена на основании «Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (далее - СССЦ) на дату предоставления Рабочей документации на согласование, в случае, если в СССЦ отсутствует необходимая позиция материала или стоимость материала в СССЦ имеет значительное отклонение от текущей рыночной цены этого материала, то стоимость определяется на основе счетов-фактур согласованных с Заказчиком и приложенных к сметной документации. |
| 12. | Уточнение и дополнение задания | Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон. |
| Требования к строительно-монтажным работам и условиям выполнения работ: |
| 14 |  | 1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ гл. 2.4; «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом от 24 июля 2013 года N 328н с учетом изменений и дополнений). 2. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для реконструкции и строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ и допущенные к применению органами государственного надзора. 3. Охрана труда рабочих (персонала Подрядчика) должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.). 4. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ. 5. Работа выполняется из материалов Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц. 6. Подрядчик должен устранять недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет. 7. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и электромонтажные работы – не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. Гарантийные сроки на используемые при выполнении работ материалы – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей. |
| 15. | Требования к оформлению сдаточной документации | Сдаточная документация должна быть оформлена в соответствии с инструкцией И.1.13-07, ПТЭ станций и сетей. |

Лицо, ответственное

за проведение Запроса  цен

Начальник ОКС и ЭЭС                       ______________ Зеленкин В. Е.

Главный инженер                                 _______________ Карасев М.А.