Приложение №2 к извещению о проведении Запроса котировок № 1 от «11» апреля 2019 г (с изменениями в редакции от 16.04.2019г)

| Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» ( АО «НЭСК») Гагарина ул., д.50а, Невинномысск Ставропольского края, 357100 тел/факс: (86554) 3-01-40 e-mail info@nevesk.ru http://nevesk.ru ОГРН 1122651000152 ИНН/КПП 2631802151/263101001 ___________ №_____________ |  |
| --- | --- |

Техническое задание:

-поставить силовой кабель АСБл-10(одножильный) 3х185 (далее по тексту продукция) в количестве 3460 м

Требования к продукции:

- выполнить поставку: силового кабеля АСБл-10 (одножильный) 3х185 следующими строительными длинами: 500 метров, 500 метров, 490 метров, 410 метров, 480 метров, 300 метров, 300 метров, 480 метров;

- продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления не ранее 2018г;

-продукция должна быть изготовлена одним из производителей: АО «Иркутсккабель», ЗАО «Завод Москабель», ООО «Камский кабель».

- продукция должна соответствовать установленным ГОСТам (включая требования п.п. 2.2.1-2.2.9, 2.2.11-2.2.15, 2.3.1-2.3.5, 2.4.1, 2.5.1 ГОСТ 18410-73);

- продукция должна иметь все необходимые сертификаты, паспорта;

- продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении и соответствующую ТУ;

- гарантийный срок на поставляемую продукцию - не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты поставки;

- поставка, срок службы - не менее 25 лет с момента начала эксплуатации;

- поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом;

- срок поставки продукции партиями по этапам: 1 партия (500 метров, 500 метров, 490 метров) – июнь 2019 г., 2 партия (410 метров, 480 метров) – июль 2019 г., 3 партия (300 метров, 300 метров, 480 метров) – август 2019 г.

- предлагаемый к поставке Товар должен быть сертифицирован в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- одновременно с продукцией предоставить сопроводительные документы подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика (сертификаты соответствия Госстандарта России, паспорта на каждую партию продукции).

Главный инженер								М.А. Карасев

Зеленкин В.Е.

Тел. 6-25-94