Приложение №2 к извещению о проведении Запроса цен № 1 от «12» июля 2019 г (с изменениями в редакции от 17.07.2019г)

| Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» ( АО «НЭСК») Гагарина ул., д.50а, Невинномысск Ставропольского края, 357100 тел/факс: (86554) 3-01-40 e-mail info@nevesk.ru http://nevesk.ru ОГРН 1122651000152 ИНН/КПП 2631802151/263101001 ___________ №_____________ |  |
| --- | --- |

Техническое задание:

-поставить силовой кабель АСБл-10(одножильный) 3х185 (далее по тексту продукция) в количестве 2400 м

Требования к продукции:

- выполнить поставку: силового кабеля АСБл-10 (одножильный) 3х185 следующими строительными длинами: 4 x 600 метров;

- продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления не ранее 2018г;

-продукция должна быть изготовлена одним из производителей: АО «Иркутсккабель», ЗАО «Завод Москабель», ООО «Камский кабель».

- продукция должна соответствовать установленным ГОСТам (включая требования п.п. 2.2.1-2.2.2, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.11-2.2.15, 2.3.1-2.3.5, 2.4.1, 2.5.1 ГОСТ 18410-73);

- продукция должна иметь все необходимые сертификаты, паспорта;

- продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении и соответствующую ТУ;

- гарантийный срок на поставляемую продукцию - не менее 36 месяцев с даты поставки, срок службы - не менее 25 лет с момента начала эксплуатации;

- поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом;

- предлагаемый к поставке Товар должен быть сертифицирован в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- срок поставки продукции партиями по этапам: 1 партия (1200 метров) – август 2019 г., 2 партия (1 200 метров) – сентябрь 2019 г.

- одновременно с продукцией предоставить сопроводительные документы подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика (сертификаты соответствия Госстандарта России, паспорта на каждую партию продукции).

Главный инженер								М.А. Карасев

Зеленкин В.Е.

Тел. 6-25-94